ADS-AL(RS)-TL3,TL2,TL1

Компания выпустила новые прошивки для блоков ADS-AL-CA : RS-TL1,RS-TL2 и RS-TL3.

Данные прошивки превращают блок в устройство дистанционного запуска.

Запуск двигателя производится по команде со штатного ключа автомобиля путём трехкратного

нажатия кнопки LOCK.  При открытии двери происходит остановка двигателя.

Производителем предусмотрено подключение  к блоку комплекта брелок-приемник, который

увеличивает дальность действия (как и стоимость).

Ниже даны таблицы применения и функциональности (для рынка Америки и Канады)

Схема подключения на LX570 и LC200.  Переключатель Valet отменяет работу блока.

Таблица конфигурирования блока. Жирным выделены заводские настройки, в опции 7 управление штатным ключом.

В  документации  производителя     в  разделе программирование дана стандартная процедура

для обходчиков иммобилайзера, но видимо ошибочно, т.к. на деле программирование происходило следующим образом:

Программирование:

1 Нажимаем и удерживаем кнопку и вставляем разъём питания.

2 Когда светодиод замигает красным отпускаем кнопку.

3 Включаем зажигание.

4 Если светодиод заморгал красным, затем зелёным и погас (за 2-4сек.)

программирование завершено.

5 Выключаем зажигание и проверяем работу.

Запуск:

1 Проверяем что включатель ВАЛЕТ в положении вкл.(сине-чёрный провод на массе).

2 Закрываем двери и нажимаем на ключе кнопку LOCK.

3 Трижды нажимаем кнопку LOCK - загораются габариты и происходит запуск.

Работа прошивки (RS)TL3 была проверена на европейских бензиновом и дизельном LC200

2011 года и на американском LX570 апрель 2008 года — недостатков в работе замечено не

было.

Прошивки (RS)TL2 и (RS)TL1 нами пока не тестировалась.

Подробности подключения, настройки смотрите в оригинальной  документации

ADS-manual-6855, ADS-manual-6862,  ADS-manual-6870