EVO-ALL установка на LX570 2008-2011

Перед установкой блока убедитесь что на автомобиле не установлена штатная система запуска

двигателя со СМАРТ-ключа. Для проверки закройте капот и двери, заприте автомобиль с ключа,

затем дважды кратко нажмите кнопку LOCK на ключе и затем нажмите эту кнопку на 2-3 сек.

Если двигатель заведётся — демонтируйте систему, иначе блок EVO-ALL не сможет функционировать.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМЕ

Возможна ситуация когда двигатель после дистанционного запуска не глохнет при открытии двери, а глохнет при страгивании рычага автомата, в таком случае эту функцию лучше возложить на сигнализацию по тормозу, двери, ручнику и т. д., если это необходимо.

Если используется  сигнализация с CAN-шиной(PANDORA3500; 3700), то управление замками

дверей желательно сделать через блок EVO-ALL. В противном случае возможен конфликт на

CAN-шине, приводящий к  зависанию управления замками дверей, которое проходит после включения зажигания.

Темно-синий провод (-)While running является входом для активации блока и подключается

к выходу сигнализации для обхода штатного иммобилайзера ( некоторые установщики переводя дословно (в момент вращения) подключали к  стартерному проводу — с отрицательным результатом).